Приложение № 2 к договору

Предельные сроки

устранения неисправностей при выполнении

внепланового (непредвиденного) текущего ремонта

отдельных частей жилого дома и его оборудования

| № п/п | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок устранения неисправностей конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |
|  | Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки |
|  | Повреждение системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | 5 суток |
| 2 | СТЕНЫ |
|  | Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
|  | Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами | 1 сутки |
| 3 | ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |
|  | Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплётов, форточек, балконных дверных полотен: - в зимнее время - в летнее время | 1 сутки 3 суток |
|  | Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сутки |
| 4 | ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |
|  | Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
|  | Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами | немедленное принятие мер безопасности |
| 5 | ПОЛЫ |
|  | Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 суток |
| 6 | ПЕЧИ |
|  | Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сутки (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) |
| 7 | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|  | Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 1 сутки |
|  | Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | немедленно |
| 8 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
|  | Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на воде в дом в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 ч |
|  | Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
|  | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
|  | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
|  | Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Немедленно |
|  | Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа | 3 часа |
|  | Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты | 3 часа |
|  | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 суток |

Управляющая организация                                                          Собственник

_____________________                                          _________________________