Задание на проектирование

объект: «Благоустройство дворовой территории в границах ул. Токмянина, дом 1, д.2,д.3,д.4,д.5,д.7,д.8,д.9 в п. Алябьевский» Советский район, ХМАО-Югра, Тюменской области.

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Наименование объекта Местоположение | Благоустройство дворовой территории в границах ул. Токмянина, дом 1, д.2,д.3,д.4,д.5,д.7,д.8,д.9 в п. Алябьевский |
| 2. Основание для проектирования | Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Наш дом» на 2011-2015годы |
| 3. Заказчик | Администрация с.п. Алябьевский |
| 4. Проектная организация | По результатам запроса котировок |
| 5. Вид строительства | Благоустройство |
| 6. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 7. Условия строительства | Климатический район – 1 Д Расчетная температура воздуха – 41°С |
| 8. Основные требования к архитектурно-планировочному решению | На придомовой территории предусмотреть следующее: Проезды с устройством уширения для остановки автомобилей ; Дорожное полотно с устройством бордюров; Система водоотведения (ливневая канализация) у дома №9 ,№5 с устройством водоприемного колодца; |
| 9. Основные требования к благоустройству территории | Предусмотреть: - проезды по двору, благоустройство отведенного участка с использованием приемов и элементов, соответствующих климатическим условиям и с учетом требований по созданию беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения; - дорожную одежду выполнить согласно ОДН 218.046-01; - предусмотреть отвод дождевых и талых вод от дома № 9 и № 5 по ул. Токмянина; - предусмотреть общий сток поверхностных вод (ливневую канализацию); - частичный ремонт тротуаров; -понижение отметки существующих колодцев (ТК,КК.) |
| 10. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Согласно СНиП, постановлений ХМАО-Югра, постановлений правительства РФ, технических условий эксплуатирующих организаций. |
| 11. Основные требования к инженерной подготовке и благоустройству территории | Согласно действующих норм. |
| 12. Указания о необходимости предварительных согласований с заинтересованными ведомствами и организациями | Планировочные решения, карточку технических решений предварительно согласовать с Заказчиком. Проектную документацию согласовать с администрацией с.п. Алябьевский,ОАО «Юграгаз», ОАО«ЮТЭК-Совэнерго», ОАО «СКС», ОАО «Ростелеком» |
| 13. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Разработать в соответствии с СП35-102-2001. |
| 14. Разработка природоохранных мер и других мероприятий | Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды». |
| 15. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется. |
| 16. Требования о выполнении противопожарных мероприятий к объекту | Согласно ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. |
| 17. Разработка мероприятий по организации строительства | Разработать проект организации строительства. |
| 18. Состав проектно-сметной документации | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сметную документацию разработать согласно ТЕР-2001 ХМАО (IV куст) в ценах 2001 г. и текущих ценах. |
| 19. Количество экземпляров ПСД | 3 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе. |
| 20. Основные технико-экономические показатели объекта | 1. Тип дорожной одежды проезжей части – сборные ж/б плиты, Н=140 мм по щебеночному основанию. 2. Общая площадь покрытия проезжей части – определить проектом. 3. Количество остановочных мест легковых автомобилей – определить проектом. |
| 21. Источник финансирования строительства | Бюджет муниципального образования и окружной бюджет |

На основании Федерального закона № 315ФЗ от 1.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» Исполнитель должен иметь «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» по форме утверждённой Приказом Ростехнадзора от 24.05.2010 г. №411.